## Slide 1: ネットワーク基礎講座
その１

## Slide 2: 目次
コンピュータにおけるネットワーク
ネットワークの役割
ネットワークの種類
ネットワークの構造
通信例
物理層のしくみ
リンク層のしくみ
ネットワーク層のしくみ

## Slide 3: １．コンピュータにおけるネットワーク
複数コンピュータ間の通信を接続するためのシステムです。ネットワークは何らかの規格に従い通信を行っています。

## Slide 4: ２．ネットワークの役割
コンピュータ同士を繋ぐことで、どのような事が可能になったのでしょうか。今、ネットワークは大きな役割を果たしています。
Ｗorld Wide Web
電子商取引
ソーシャルネットワーキングサービス
クラウドサービス

## Slide 5: ３．ネットワークの種類
ネットワークには接続環境によって様々な種類があります。主に以下のような種類のネットワークがあります。
LAN(Local Area Network)
WAN(Wide Area Network)
LAN(Local Area Network)
国内事業所
海外データセンタ

## Slide 6: ３．ネットワークの種類
LAN
家屋や事業所等、比較的狭いエリアの中で通信するネットワーク。
例）PCとプリンタ、PCとファイルサーバの通信
WAN
全国または全世界にある会社や事業所等、広い範囲で通信するネットワーク。
例）事業所PCと国外データセンタにあるサーバとのWeb通信

## Slide 7: ４．ネットワークの構造
ネットワークには様々な規格があり、ネットワークを流れるデータはその規格に従っています。各種規格は以下のネットワーク構造における各レイヤで定義されています。
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
OSI参照モデル
UTP, 光ケーブル, ISDN
Ethernet, PPP, IEEE 802.11(Wifi)
IP, IPX
TCP, UDP, SCTP, QUIC
SSH, SIP
文字コード変換、圧縮
HTTP, FTP, LDAP, DNS

## Slide 8: ４．ネットワークの構造
ネットワークを流れるデータは、各層が必要な情報を含んでいます。受信したデータは下から上に向かって処理され、必要なデータのみ取り出します。
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
OSI参照モデル
ネットワーク層～アプリ層データ
トランスポート～アプリ層データ
受信データの処理順番
セッション～アプリ層データ
トランスポート層データ
ネットワーク層データ
データリンク層データ

## Slide 9: ５．通信例（Webページを見る場合）
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
Webサーバ
PC
ルータ
ハブ
東京事務所Ａ
大阪データセンターB
①出口はどこだ？皆に確認

## Slide 10: ５．通信例（Webページを見る場合）
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
Webサーバ
PC
ルータ
ハブ
東京事務所Ａ
大阪データセンターB
②出口発見！

## Slide 11: ５．通信例（Webページを見る場合）
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
Webサーバ
PC
ルータ
ハブ
東京事務所Ａ
大阪データセンターB
③大阪までの道のりをルータがご案内

## Slide 12: ５．通信例（Webページを見る場合）
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
Webサーバ
PC
ルータ
ハブ
東京事務所Ａ
大阪データセンターB
④サーバはどこだ？全員に確認。

## Slide 13: ５．通信例（Webページを見る場合）
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
Webサーバ
PC
ルータ
ハブ
東京事務所Ａ
大阪データセンターB
⑤サーバ発見！

## Slide 14: ５．通信例（Webページを見る場合）
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
Webサーバ
PC
ルータ
ハブ
東京事務所Ａ
大阪データセンターB
⑥お話できますかね・・・？ＯＫ？

## Slide 15: ５．通信例（Webページを見る場合）
物理層
データリンク層
ネットワーク層
トランスポート層
セッション層
プレゼンテーション層
アプリケーション層
Webサーバ
PC
ルータ
ハブ
東京事務所Ａ
大阪データセンターB
⑦では詳細なお話を・・・

## Slide 16: ６．物理層のしくみ
最も幅広く使われている規格である以下の規格を説明します
IEEE 802.3（有線LAN）
IEEE 802.11（無線LAN）
無線LAN
有線LAN

## Slide 17: ６．物理層のしくみ
通信には二つの方向があり、通信元から見て元→先への通信を「上り」、元←先への通信を「下り」と呼びます。有線LANの場合、この通信が同時にできますが、無線LANの場合どちらかしかできません。
ルータ
ハブ
有線LAN
無線LAN
上り・下りの同時通信可能（全二重通信）
上り中は下り通信不可能（半二重通信）

## Slide 18: ６．物理層のしくみ
有線LANは通常受信と送信の信号線が分かれていますが、無線LANはある周波数帯1つを用いて通信するため、送信・受信のどちらかしかできません。
ルータ
ハブ
有線LAN
送信信号口
受信信号口
受信信号口
送信信号口
無線LAN
送信電波
受信電波
受信電波
送信電波

## Slide 19: ６．物理層のしくみ
有線LANで用いられるハブ・スイッチの特徴として、あるポートから入ってきたデータをその他接続されたポートに送信することができます（ブロードキャストと呼ぶ）。何のメリットがあるのかは、後述のリンク層のしくみで説明します。
ルータ
ハブ
データ送信！
全PCにデータ送信！

## Slide 20: ６．物理層のしくみ
無線LANでは通信可能な帯域を「チャネル」と呼びます。通常、チャネルは無線アクセスポイント毎に異なります。PCが無線を介してデータを送受信する場合、同じチャネルを使用する必要があります。
ルータ
ハブ
36ch
40ch

## Slide 21: ７．リンク層のしくみ
リンク層では物理的に接続された機器に、データを届けます。データを届ける範囲を通常、「セグメント」と呼びます。セグメント内通信を中継する機器を「ハブ」または「L2スイッチ」と呼びます。
セグメントＡ
192.168.1.0/24
ルータ
ハブ
セグメントAのサーバと通信したい・・・
セグメントB
192.168.2.0/24

## Slide 22: ７．リンク層のしくみ
セグメントAのPCが同じセグメントのサーバと通信したい場合、サーバの「IPアドレス」が必要になります。このアドレスを得るために、セグメント内の全機器に問い合わせ（ブロードキャスト）します。
ルータ
ハブ
①サーバAはどいつだ？（ARPリクエスト）
送信先MACアドレス：空
送信先IPアドレス：192.168.1.2
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254

## Slide 23: ７．リンク層のしくみ
問合せを受けると、サーバからそのIPアドレスは自分ですと送信元に返します。返す内容には「MACアドレス」と呼ばれる機器固有の情報が含まれます。
ルータ
ハブ
②俺だ俺だ（ARPリプライ）
MACアドレス：EF:EE:FF:EE:AA:BB
IPアドレス：192.168.1.2
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254

## Slide 24: ７．リンク層のしくみ
MACアドレスが解ると、そのアドレス宛に通信を開始します。この情報は一定期間、PC上に保存されます。
（※）コマンドプロンプトで arp –a と入力してみよう
ルータ
ハブ
③お前かお前か
送信先MACアドレス： EF:EE:FF:EE:AA:BB
送信先IPアドレス：192.168.1.2
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254

## Slide 25: ７．リンク層のしくみ
セグメントAに別の機器が追加された場合でも、同様に一度全機器に問合せを出して、相手先を特定します。
ルータ
ハブ
サーバB追加
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254
192.168.1.3

## Slide 26: ７．リンク層のしくみ
セグメントBの機器に問い合わせる場合はどうなるでしょう。この場合、セグメントBのMACアドレスを知ることはできません。なぜなら、ルータはセグメントBのMACアドレスを教えてくれないからです。
ルータ
ハブ
？
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254

## Slide 27: ７．リンク層のしくみ
もしルータが無く、全ての機器とMACアドレスで通信するとしたらどうなるでしょう？PCは非常に沢山のMACアドレスを覚えておく必要があり、相手先特定が大変になります。なので、ネットワーク層のしくみが必要になります。
ルータ
ハブ
💦
セグメントＡ
192.168.1.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.1.3
192.168.1.4
192.168.1.5
192.168.1.6
192.168.1.7

## Slide 28: ８．ネットワーク層のしくみ
ネットワーク層では異なるセグメント間の通信を可能にします。
ルータ
ハブ
セグメントBのPCと通信したい・・・
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254

## Slide 29: ８．ネットワーク層のしくみ
あるセグメントとセグメントを繋ぐ機器を「ルータ」もしくは「L3スイッチ」と呼びます。セグメント以外のアドレスに通信する際、送信元の機器はセグメントの出口となるアドレス（デフォルトゲートウェイ）を探します。
（※）コマンドプロンプトで ipconfig /allと入力してみてください
ルータ
ハブ
①出口はどこ？（ARPリクエスト）
送信先MACアドレス：空
送信先IPアドレス：192.168.1.254
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254

## Slide 30: ８．ネットワーク層のしくみ
他の機器と同様にルータからMACアドレスが返されます。
ルータ
ハブ
②俺だ俺だ（ARPリプライ）
MACアドレス：CC:DD:FF:EE:AA:BB
IPアドレス：192.168.1.254
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254

## Slide 31: ８．ネットワーク層のしくみ
デフォルトゲートウェイが解ると、セグメントAの機器はセグメントBのIPアドレスを指定して通信します。この際、MACアドレスはルータのアドレスになります。
ルータ
ハブ
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254
③セグメントBのPCにデータ送信
送信先MACアドレス： CC:DD:FF:EE:AA:BB
送信先IPアドレス：192.168.2.1

## Slide 32: ８．ネットワーク層のしくみ
ルータはセグメントBにもつながっています。セグメントAのPCと同様にセグメントBに対して、ルータが問い合わせを出してセグメントBのMACアドレスを取得します。
ルータ
ハブ
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254
④PCはどこ？（ARPリクエスト）
送信先MACアドレス：空
送信先IPアドレス：192.168.2.1

## Slide 33: ８．ネットワーク層のしくみ
このようにしてルータはMACアドレスを取得し、最終的にセグメントAのPCから送られてきたデータをセグメントBのPCに届けます。
ルータ
ハブ
セグメントＡ
192.168.1.0/24
セグメントB
192.168.2.0/24
192.168.1.2
192.168.1.1
192.168.2.2
192.168.2.1
192.168.1.254
192.168.2.254
⑤俺だ俺だ（ARPリプライ）
MACアドレス：WW:DD:FF:EE:AA:ZZ
IPアドレス：192.168.2.1
⑥お前かお前か
送信先MACアドレス： WW:DD:FF:EE:AA:ZZ
送信先IPアドレス：192.168.2.1